Einstellung der Scheibenposition am 323f BA

1. Schritt	-Entfernen der Türverkleidung

Schrauben lösen, Kurbel abnehmen, Verkleidung von unten her aus den Clips hebeln und später nach oben wegnehmen.

2. Schritt	-Kurbel oder Schalter aufstecken (nur bei el.Fh.)

Den Schalter aus der Türverkleidung schrauben und den Kabelbaum anstecken (einfacher als sich mit der ganzen Verkleidung zu quälen)

3. Schritt 	-Anstellwinkel verändern.

Es gibt die Möglichkeit die Schräge der Scheibe zu verändern.

Die Mutter an der Oberkante vom Innenblech lösen. Mit einem Inbusschlüssel die Einstellung vornehmen. Danach die Mutter wieder anziehen.

Die Scheibe sollte nicht zu weit zum Fahrzeug neigen, da sonst ein zu großer druck ausgeübt wird. Habe leider keinen Wert wonach man sich richten könnte.

4.Schritt	-Endpunkte einstellen

Bei jeder Scheibe gibt es zwei Punkte, wo die Scheibe von unten her gegen fährt und zum Stillstand kommt. Diese Endpunkte sind in der Höhe verstellbar. Sie sind an der Oberkante vom Innenblech.

So bin ich vorgegangen:

1-Scheibe in Endposition bringen.

2-Einschätzung des Luftspalts zwischen Scheibe und Türrahmen

3-verändern der Endpunkte um dieses Maß

4-Wiederholen der Schritte 1-3 bis ein überall gleich großes Spaltmaß von ca.1mm (oder etwas weniger) vorhanden ist.

5-Schließen der Tür, wobei gleichzeitig die Tür am Türgriff nach oben gezogen wird. Sollte die Scheibe hierbei am Rahmen schleifen oder sich hiermit klemmen, dann sollte noch weiter eingestellt werden.

Jetzt sollte die Tür ohne Probleme ins Schloss fallen.

Viel erfolg

Text von Jalla-Boy

© Mazda Community :: Alle Rechte vorbehalten :: nur für Mazda Community Mitglieder

Für eventuelle Beschädigungen durch Einbau/Umbau übernehmen wir keine Haftung!

Alle DIY dürfen laut heutigem Copyrightrecht nicht ohne ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt oder verlinkt werden!